| 产品技术规范书 |
| --- |
| （图片仅供参考） |
| 设备名称： | 无线高低压钳形电流表 |
| 型 号： | GDGL-9000B |
| 生产厂家： | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码： |  |
| 品 牌： | 国电西高 |
| 一、概述 |
| GDGL-9000B无线高低压钳形电流表突破传统结构，专为测量高压电流而精心设计制造的，采用最新CT技术及掩膜数字集成技术，由专用钳形电流表配高压绝缘杆组成，其B型——无线传送测试数据，配备无线接收器，能直线30米内接收被测数据。若不使用绝缘杆，还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用，能准确测出0.1mA的电流或漏电流。 GDGL-9000B无线高低压钳形电流表钳头与引导区创新的一体化设计，确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。 GDGL-9000B无线高低压钳形电流表连接绝缘杆，可用于60kV以下的高压线路电流测量，在线电流测量，还具有峰值保持、数据保持、数据存储、无线传输等功能，其专用钳形电流表通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线，省时快捷，广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。也可以取代高低压变比测试仪，即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流，再计算就能得出高低压的变比。绝缘杆轻便，具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。 |
| 二、主要技术参数 |
| 功 能 高压交流电流测量，低压交流电流、漏电流测量，在线交流电流监测 电 源 DC6V碱性干电池（1.5V AAA×4） 测试方式 钳形CT，积分方式 *传输方式 B型：433MHz无线传送，传输距离约30m 显示模式 4位LCD显示，背光功能，适合昏暗场所 LCD尺寸 47mm×28.5mm 仪表尺寸 宽高厚：76mm×255mm×31mm 钳口尺寸 φ48mm 采样速率 2次/秒 测量范围 0.0mA～1000A（50/60Hz自动） 分 辨 率 0.1mA 换 档 0.0mA～1000A 全自动换档 测试精度 （23℃±5℃，80%RH以下） 0.0mA～299mA: ±1%±3dgt 0.30A～49.9A: ±1.5%±5dgt 50.0A～199.9A: ±2%±5dgt 200A～600A: ±3%±5dgt 601A～1000A: ±4%±5dgt 数据存储 99组，存储过程中“”符号指示，“FULL”符号闪烁显示表示存储已满 PEAK保持 自动保持高处的测试值，通常测试模式下按键，PEAK灯亮，即开启PEAK保持功能，再按键取消此功能 线路电压 60kV以下线路测试（带绝缘杆操作） 数据保持 通常测试模式下按键保持数据，“”符号显示，再按键取消 数据查阅 “MR”符号指示，能上下翻阅所存数据 溢出显示 超量程溢出功能：“OL A”符号显示 *无信号指示 当接收器没有收到发射信号时动态显示“no- -”符号 自动关机 开机约15分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗 电池电压 当电池电压低于4.8V时，电池电压低符号“”显示，提醒更换电池 仪表质量 检测仪：335g（含电池），仪表总质量：2.5Kg（含绝缘杆和电池） 工作温湿度 -10℃～40℃； 80%Rh以下 存放温湿度 -10℃～60℃； 70%Rh以下 干 扰 无315MHz、433MHz同频信号干扰 绝缘杆尺寸 φ32mm，1m/节（5节） 绝缘强度 AC 40kV/rms (绝缘杆与钳芯之间) 结 构 防滴漏Ⅱ型 |
| 三、验收及技术培训 |
| 1、交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2、卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 四、技术服务 |
| 1、设备的免费质保期不低于1年； 2、设备提供终身维护； 3、系统软件终身免费升级； 4、卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5、卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |