| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称: | 智能双台区线路分支识别仪 |
| 型 号: | GDTQ-E |
| 生产厂家: | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码: |  |
| 品 牌: | 国电西高 |
| 一、概述 |
| 我国电力系统最近几年加大了管理方法的科学化、责任化、精细化，对配电变压器台区管理实施了责任到人的办法。但是由于我国电力线路的新旧程度不同，尤其老城区、城乡结合部、农村等地方存在低压供电线路错综复杂、相邻台区互相交叉，导致了台区范围的准确划分非常困难。 目前用FSK电力载波原理测量台区，由于原理上的缺陷，导致实际使用过程中存在各种问题，如多台变短距离共高压情况下电力载波存在串扰，传输距离近，受负荷影响大，共电缆干扰等问题。 基于此问题，我公司采用目前国 际先进的特种电力载波新技术和电流检测技术，研发出了新一代智能双台区线路分支识别仪。专门为应对我国的电力线路的走线复杂、干扰源多、干扰非常严重的情况，保证了能够在整个台区范围内可以准确识别。 智能双台区线路分支识别仪采用主、分机模式。 主机负责发送电力载波信息、检测电流脉冲信号，根据主机接入的电参信号以及检测到的电流脉冲信号来判定分机所处的台区和相序情况。 分机负责接收主机发送来的电力载波信号，根据需要发送脉冲电流，并接收主机的应答信息，对主机返回的信息进行显示。 |
| 二、主要功能特点 |
| 大功率FSK电力载波通讯方式，通讯距离更远。 两种电流脉冲检测方式：相间电流检测方式和零线电流检测。 电流检测采用5A钳表、100A钳表和500A可选钳表。（注：仪器标准配置为3支500A钳表）非常方便用户检测电网的一次电流、二次电流和零线电流。 功能设置灵活，具有独立的电力载波、独立的电流脉冲发送和电力载波与电流脉冲综合方式等三种通讯方式。 可以清晰方便的检测出变压器的台区、相别以及部分分支的具体境况。 采用主、分机形式，可以一台主机配多台分机，也可以多台主机配备多台分机，方便用户使用。 主、分机均采用大屏幕液晶，中文显示，显示直观，操作简单。 主、分机均采用高速DSP处理器，电流脉冲检测准确度高，并具备电网参数测量和线路压降测试。 为了保障操作的安全性，仪器均具备多重保护。 |
| 三、主要技术参数 |
| 通讯方式：FSK方式127KHz电力载波，通讯速率：100BPS，距离：2.5km 电流测试距离：≥5km 工作电压：AC220V±10% 主机功耗：≤30VA 电压、电流测量精度：0.5% 钳型电流互感器钳口直径：7mm(5A)、50mm(100A/500A) 工作环境温度：-30℃~70℃ 工作环境湿度：≤93%RH |
| 四、主要清单 |
| 序号 名称 数量 单位 1 双台区识别仪（主机） 1 台 2 双台区识别仪（分机） 1 台 3 500A钳表 3 支 4 主机信号连接线（带两种规格的测试钳） 1 套 5 分机测试线 1 套 6 通讯线 1 条 7 保险管 4 个 8 验电笔 1 支 9 绝缘手套 1 付 10 使用说明书 1 套 11 通讯光盘 1 张 12 检测报告 1 份 13 合格证 1 份 |
| 五、验收及技术培训 |
| 1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 六、技术服务 |
| 1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备提供终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |