| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称： | 发电机交流阻抗测试仪 |
| 型 号： | GD-603 |
| 生产厂家： | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码： | 1061100500 |
| 品 牌： | 国电西高 |

一、采用标准：

GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 JB/T 8446-2005 《隐极式同步发电机转子匝间短路测定方法》 DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》

二、产品关键字：

发电机交流阻抗测试仪

三、功能简述：

GD-603发电机交流阻抗测试仪是我公司在GD-601、GD-602型的基础上经改进和提高，推出的最新款增强型交流阻抗测试仪，使用“一键飞梭”技术（旋转鼠标），操作方便！增加了显示和打印交流阻抗特性曲线并能与PC机联机实现数据下载和编辑测试报告的功能。该仪器采用当今最先进的超高速微处理器，功能更强大，性能更优越，使用更方便。具有工作可靠性高、操作简便、测试精度高、小巧轻便等特点。目前在国内处于领先水平。

四、仪器特点：

1. 采用最新高速同步测量技术，全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线（电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间、曲线等）。 2. 超大量程，能全自动和手动测量所有发电机组在动、静态下膛内、膛外的转子交流阻抗及其特性曲线。 3. 使用“一键飞梭”（旋转鼠标）无需按键，操作更方便。 4. 内置超大容量存储器，可存储6400组测试数据，并可经标准工业通讯接口（RS232）上传至PC机，运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告，便于技术管理和存档。 5. 具有完善的过压、过流保护功能，其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整，既简便又能确保被试设备的安全。 6. 可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验。 7. 原装进口高亮度蓝色大屏幕图形LCD，全中文菜单界面，光标提示操作，简单、方便；实时显示测试数据和曲线，曲线坐标自动缩放，读图更加清晰。 8. 自带微型打印机，可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。

五、主要技术参数：

1. 交流阻抗 0～999.999Ω 0.2级 2. 交流电压 0～600V 0.2级 3. 交流电流 0～120A 0.2级 4. 有功功率 0～72KW 0.2级 5. 频 率 45～75HZ 0.2级 6. 工作电源 220V±10％ 50HZ 7. 体 积 320×268×150 mm 重 量 5 kg

六、主要清单：

序号 名称 数量 单位 备注 1 测试仪 台 1 2 带钳测试线 根 2 3 电源线 根 1 4 通讯线 根 1 5 输出测试线 根 2 6 打印纸 卷 2 7 光盘 张 1 8 说明书 份 1

七、验收及技术培训：

1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。

八、技术服务：

1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。