| 产品技术规范书 |
| --- |
| （图片仅供参考） |
| 设备名称： | 大型地网接地电阻测试仪 |
| 型 号： | GDWR-30A |
| 生产厂家： | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码： |  |
| 品 牌： | 国电西高 |
| 一、概述 |
| GDWR-30A大型地网接地电阻测试仪，是变电站等各种现场应用于对接地电阻及相关参数测试的高精度测试仪器。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰性能强、准确度高等特点。仪器为一体化结构，内置变频电源模块，输出电源连续变频可调。频率可变为45Hz或55Hz，内置高速处理器核心，采用高端数字滤波技术，有效避开了工频电场对测试的干扰，从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。大量现场测试和用户使用情况表明，在运行变电站的恶劣电磁环境下进行接地网测试时，异频地网接地阻抗测试仪的测量数据准确稳定、重复性好，是大、中型接地网特性参数测量的理想仪器。 |
| 二、功能特点 |
| 全触摸超大液晶显示器 操作简单，仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏，超大全图形操作界面，每过程都非常清晰明了，操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量，是目前非常理想的智能型测量设备。 变频技术、精准测量 抗干扰能力强，由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源，频率可变为45Hz或55Hz，并采用数字滤波技术，有效地避开了现场各种工频干扰信号，使仪器实现高精度、准确可靠的测量。 DSP高速处理器 精准快速，仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心，在保证测量数据精准的前提下，大大的提升了仪器本身的运算处理能力。 全过程智能测控 仪器在内部高性能处理核心的强力支持下，对整个测量过程当中的电流输出、电压采集以及频率变换等一系列复杂的运算步骤，快速自动的完成。仪器可以自动判断电流回路的阻抗，并据此自动调节异频电源的输出电流值（电压设置为200时，最大输出电流为50A；电压设置为400时，最大输出电流为30A；电压设置800时，最大输出电流为15A），无须人为干预，即可自动完成测试任务。仪器的测量内容包括地网的接地阻抗Z、纯电阻分量R和纯感抗分量X。 海量存储数据 仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器，能将检测结果按时间顺序保存，随时可以查看历史记录，并可以打印输出。 pc机数据处理 仪器所测量的数据可以通过U盘导出，然后在pc机上查阅和管理相关数据。 |
| 三、主要技术参数 |
| 1 使用条件 -15℃∽40℃ RH＜80% 2 抗干扰原理 变频法 3 电 源 辅助电源：AC220V±10% 主电源：三相电源AC380V 允许发电机 4 测量输出电流 1A～50A可调 5 测量输出电压 0V～800V 6 测试电源频率 45、50、55、60、65HZ单频 45/55、55/65 47.5/52.5HZ自动双频 7 额定输出功率 12kW 8 分 辨 率 接地阻抗: 0.0001 阻抗角：0.0001° 9 精 度 接地阻抗:±(1%*读数+0.002) 阻抗角:±(1%*读数+0.02°) 10 电阻测量范围 0.001Ω～5Ｋ 11 外型尺寸 主机：450（L）×350（W）×480（H） 变压器：450（L）×350（W）×540（H） 12 存储器大小 100 组 支持U盘数据存储 13 主机重量 主机20 Kg、变压器35 Kg、线箱3 Kg、地桩4 Kg |
| 四、技术服务 |
| 1、设备的免费质保期不低于1年； 2、设备提供终身维护； 3、系统软件终身免费升级； 4、卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5、卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |