| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称: | 发热电缆故障测试仪 |
| 型 号: | GD-2131D |
| 生产厂家: | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码: |  |
| 品 牌: | 国电西高 |
| 一、概述： |
| 发热电缆是美国威廉斯H 开利提出了著名的“供暖效果”来评价供暖率的观点，即在总输入热量中，进入使用区内的散热量比例越高，则供暖效果就越好，采暖效率就越高。辐射采暖的热电效率高达98%以上，其中约60%是以电磁波的形式传递能量，辐射出大量的红外线，围护结构受热体等直接受热面而无需加热空气，不仅符合人体散热的要求，舒适度也特别好，而且比对流采暖的温度梯度降低2～3℃，大幅度降低了温差传达热损耗。这种节能型的供暖方式已被世界各国所公认，并被列入节能设计标准之中。 由于发热电缆优越的采暖性能已经被广泛的应用家用采暖、道路融雪、土壤加热系统中。 随着发热电缆越来越广泛的应用，发热电缆在运行过程中故障率也随之增多，如何快速 准确的查找发发热电缆的故障点，已经成为越来越紧迫的问题。为此我公司专门开发了 一款专门用于发热电缆故障查找的检测仪器GD-2131D。 GD-2131D发热电缆故障测试仪可用做对发热电缆加热的高压电源，也可当做冲击闪络法检测高阻故障时的辅助高压电源。 |
| 发热电缆工作原理： 发热电缆内芯由冷线热线组成，外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成，发热电缆通电后，热线发热，并在40～60℃的温度间运行，埋设在填充层内的发热电缆，将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13um的远红外线辐射方式传给受热体 发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理： 供电线路→变压器→低压配电装置→分户电度表→温控器→发热电缆→通过地板向室内辐射热量 a. 以电力为能源 b. 以发热电缆作为发热体 c. 发热电缆热传导机理 再传向地板或磁砖，然后通过对流方式加热空气，传导热量占发热电缆发热量的50%。 （2）第二部分是发热电缆通电后便会产生人体最为适宜的7—10微米的远红外线，向人体和空间辐射。这部分热量也占发热量的50%，发热电缆发热效率近乎100%。 发热电缆通电后，里面的镍合金金属组成的热线发热，并在40～60℃的低温运行，埋设在填充层内的发热电缆，将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13μm的远红外线辐射方式传给受热体。 |
| 三、GD-2131D功能特点 |
| 强大的烧穿能力，可在短时间内烧穿击穿点，降低击穿点电阻。 2. 高压闪络法：通过放电球隙使发热电缆故障点放电，可定位故障点距离。 3. 利用音频法完成发热电缆的一般高阻、闪络型故障点的精确定点。 可进行直流耐压试验。 |
| 四、GD-2131D主要参数 |
| 输入电源：AC 220V，50Hz 输出电压：500V、5000V. 输出电流：500V/1A、5000V/0.1A 额定功率：2000VA 放电方式：直流高压、单次、周期 环境温度：0~40oC 环境湿度：<75%RH 海拔高度：<1000m 绝缘等级：A级 430×540×410 mm 重量： 31Kg |
| 五、应用案例： 发热电缆精密故障点检测仪经近10年的研发和实践，能*检测出发热电缆的短路、断路、过热等故障点，并能*到手机大小区域，极大地减小维修费用，降低业主和经销商的损失。 在检测出故障点后，使用外接式接头压接工艺对故障点进行修复。 案例1： 浙江温州，一业主家中安装有智能电地暖系统，使用时发现一个房间一直没有温度，而其它房间都运行正常。该用户将信息反馈到经销商。 经我司售后工程师现场勘查，地面没有覆盖和温控器故障现象。业主也是*次使用。判定不是使用方面原因。经我司检测人员使用发热电缆故障检测设备，*地找到了发热电缆故障点。打开地面后发热电缆表面没有任何损伤和破裂的痕迹，而发热电缆上密密麻麻卡了一排卡钉，打开后发现为瓷砖安装时切割所致，经我司售后人员修复后，发热电缆系统正常使用。 案例2： 内蒙古某地工商所400㎡大厅，安装有智能电地暖系统，回填厚度8cm。使用一段时间后发现地面出现局部区域没有温度的现象，用户将信息反馈到代理商。 我司工程师到场勘査后判断为电缆线路断路、短路，用我司GD-2131D精确定点后，打开故障处地面发现有1平米左右的发热电缆被保温板完全覆盖，被覆盖的电缆外护套几乎烧毁，电缆多处短路和断路。因损坏面积较大，损坏点过多，经我司工程师建议甲方与代理商更换此根发热电缆。 案例3： 河南鹤壁某栋别墅建筑，安装有安泽智能电地暖系统，其中一个30平米的客房，业主入住后始终没有温度，业主将信息反馈到经销商。 经我司工师现场勘查确定为发热电缆短路故障，经使用我司发热电缆故障检测设备GD2131D，找到了发热电缆故障点。打开地面发现故障处发热电缆外护套完全烧毁，且线缆下方的保温板融化，但发热线芯没有灼烧痕迹。根据保温板融化的形状及以前施工人员反应，电地暖系统回填完毕后，有工人在室内使用蜂窝煤炉，并将未完全冷却的煤渣直接倒在地上，*终导致外护套融化、交联变软导致短路。经我司工程师修复后，发热电缆系统正常使用。 |
| 六、验收及技术培训 |
| 1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 七、技术服务 |
| 1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备提供终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |